## Slide 1
Tema VI: La máquina de corriente continua
Universidad Técnica Nacional
Dpto. de Ingeniería Electrónica
Laboratorio de Máquinas Eléctricas

## Slide 2
La máquina de CC consta de dos devanados alimentados con CC: uno llamado inductor que está en el estator de la máquina y otro llamado inducido que está en el rotor.
En el caso de funcionamiento como motor ambos devanados están alimentados con CC. En el caso de funcionamiento como generador se alimenta con CC el inducido y se obtiene la FEM por el inductor (también continua).
Su funcionamiento se basa en la existencia de un mecanismo llamado colector que convierte las magnitudes variables gene-radas o aplicadas a la máquina en magnitudes constantes.
En la actualidad su uso está restringido a aplicaciones donde se precisa un comportamiento dinámico especial.
Están en desuso debido a su complejo mantenimiento.
6.1. La máquina de CC: generalidades
Notes: En esta diapositiva se enumeran las principales características de la máquina de CC. Este tipo de motor/generador ha caído en desuso a lo largo de los años debido al mantenimiento que supone tener que utilizar un colector sobre el que rozan las escobillas. Hasta el desarrollo de la electrónica de potencia que permitió diseñar equipos electrónicos eficientes para gobernar con fiabilidad y precisión la velocidad de giro de los motores de CA eran las máquinas utilizadas en todas aquellas aplicaciones donde el motor debía funcionar a velocidad variable y con un control preciso de su velocidad de giro. En la actualidad todos los fabricantes de motores mantienen una línea de producción de máquinas de CC y equipos para el control de su velocidad, ya que la inercia y el comportamiento dinámico de este motor puede, en algunas aplicaciones, ser superior al del motor de inducción. También siguen utilizándose por su bajo coste en aplicaciones de baja potencia: electrodomésticos, servomotores, etc.

## Slide 3
    Culata
    Núcleo polar
    Expansión polar
    Núcleo del polo auxiliar o de conmutación
    Expansión del polo auxiliar o de conmutación
    Núcleo del inducido
    Arrollamiento de inducido
    Arrollamiento de excitación
    Arrollamiento de conmutación
    Colector
    11. – 12. Escobillas
6.2. Despiece de una máquina de CC
1
2
3
4
6
7
5
8
9
10
11
12
 M. F. Cabanas: Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas
Notes: En esta figura se muestra un despiece de un máquina de CC. El único punto reseñable es que al tratarse de máquinas alimentadas con CC sus polos magnéticos son macizos ya que no se producen pérdidas por corrientes parásitas.

## Slide 4
Motores de CC
Motor de CC de 6000 kW fabricado por ABB
Pequeños motores de CC e imanes permanentes
Motor de CC para aplicaciones de robótica
Catálogos comerciales
Fotografía realizada en los talleres de ABB Service Gijón
Catálogos comerciales
Notes: En esta diapositiva se pueden observar diversos motores de CC. Máquinas como la fotografiada en los ya clausurados talleres de la empresa ABB en Gijón son muy poco frecuentes en la producción actual de motores eléctricos. Sin embargo, en las instalaciones industriales aún existen miles de motores de CC de estas características desempeñando perfectamente sus funciones.
El resto de motores mostrados sí corresponden con líneas de producción actuales.

## Slide 5
La FEM que se obtiene a la salida de la máquina varía en el tiempo ya que esta máquina no dispone de colector
6.3. Funcionamiento como generador I
 M. F. Cabanas: Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas
Notes: Este gráfico representa la estructura más elemental posible de un generador. Se dispone de un campo magnético formado por dos imanes permanentes de polos opuestos dentro del cual se mueve una espira. El movimiento de rotación de la espira en el seno del campo magnético dará lugar a la inducción de una FEM (Ley de Faraday) que cambiará de signo dependiendo de la posición de la espira. Ver vídeo incluido en este capítulo del curso.

## Slide 6
E
d
Si la espira gira con velo-cidad angular =d/dt mientras se mueva en la zona del flujo se inducirá en ella una FEM de valor:
6.3. Funcionamiento como generador II
 L. Serrano: Fundamentos de máquinas eléctricas rotativas
Notes: En esta diapositiva se ha calculado matemáticamente el valor de la fuerza electromotriz E inducida en la espira. Para ello se ha considerado que los polos magnéticos abarcan la región del espacio que va desde el ángulo α hasta (π-α) y se ha realizado la integración de un diferencial de flujo entre estos dos límites. Considerando que los polos magnéticos crean una densidad de flujo B en la zona de espacio donde gira la espira, el diferencial de flujo se podrá calcular como el producto de B por un área diferencial, es decir: B*l*r*dα.
La conclusión a la que se llega tras realizar todos los cálculos es que la FEM inducida en la espira es proporcional a la densidad de flujo, a la longitud del polo magnético y a la velocidad lineal de la espira.

## Slide 7
Con la máquina girando a una cierta velocidad V, la fem que se induce es alterna: cambia de signo cada vez que se pasa por debajo de cada polo.
El colector es un dispositivo que invierte el sentido de la FEM para obtener una tensión continua y positiva
Colector elemental (2 delgas)
Colector real (muchas delgas)
Notes: En el ejemplo anterior, donde se describía el generador elemental de CC, se indicó que la FEM inducida en la espira cambiaba de signo cada vez que ésta pasaba por debajo de un polo magnético de polaridad opuesta al anterior. Esta situación de puede observar mucho mejor ahora sobre la gráfica de la parte superior derecha de la figura. Sin embargo, como la máquina de CC ha de girar, en el caso de tratarse de un motor, al alimentarla en CC y ha de suministrar, en el caso de operar como generador, una tensión continua es necesario introducir un elemento que invierta la polaridad de la FEM (generador) o de la corriente (motor) cada vez que cambie la polaridad magnética. Este dispositivo se denomina colector. Está constituido por una serie de delgas (láminas conductoras) aisladas entre sí, a las cuales se conectan diferentes conjuntos de las espiras que integran el devanado del inducido de la máquina. Las delgas forman parte de un cilindro sobre el que rozan dos escobillas por las cuales se extrae la tensión generada o se aplica la tensión de alimentación en el caso de un motor.

## Slide 8
6.4. El colector
Escobillas
Colector real
Colector
 M. F. Cabanas: Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas
Catálogos comerciales
 M. F. Cabanas: Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas
Notes: En este gráfico se ilustra el funcionamiento del colector utilizando una representación simplificada de éste con sólo 2 delgas. En él se puede apreciar cómo la ubicación correcta de las escobillas y de las delgas da lugar a que se invierta la polaridad de la FEM en cada giro obteniéndose siempre tensión de igual polaridad. En la fotografía de la parte superior se puede ver cómo un colector real tiene un número muy elevado de delgas. Esto es así puesto que el bobinado de inducido está constituido por multitud de espiras que, agrupadas de una forma ordenada, se conectan a las delgas correspondientes. Se recomienda ver los vídeos incluidos en este capítulo sobre la estructura y principio de funcionamiento de la máquina de CC.

## Slide 9
6.5. FEM inducida en un máquina de CC
Ap=área del polo
n=Velocidad en RPM r= radio
FEM EN UNA ESPIRA
FEM DE INDUCIDA POR EL DEVANADO COMPLETO DE LA MÁQUINA
N=nº total de espiras a=nº de circuitos en paralelo
Notes: En esta diapositiva se calcula una de las ecuaciones fundamentales de la máquina de corriente: la correspondiente al valor de la FEM total inducida en el devanado completo de la máquina. El cálculo es extremadamente fácil ya que se parte de la expresión obtenida para la FEM inducida en una espira. Considerando que el devanado de la máquina tiene un número total N de espiras formadas por “a” grupos de espiras en paralelo. La única aproximación que hay que realizar para llegar al resultado deseado es considerar que la superficie de un polo Ap se puede aproximar por el valor resultante de dividir el área total del rotor entre el número de polos magnéticos de la máquina. A partir de esta asunción se llega a la conclusión de que la FEM inducida en cualquier máquina de CC es proporcional a la velocidad de giro del rotor y al flujo magnético creado por los polos.

## Slide 10
6.6. Par interno de una máquina de CC
a=nº de circuitos en paralelo I=Corriente rotor (inducido)
PAR CREADO POR EL DEVANADO COMPLETO DE LA MÁQUINA
N=nº total de espiras
PAR CREADO POR UNA ESPIRA
I= Corriente de inducido
Notes: En esta diapositiva se obtendrá la segunda ecuación fundamental de las máquinas de corriente continua: la ecuación que define el comportamiento del par. Para ello, se comenzará por calcular el par producido por una única espira. Para ello, se aplicará la Ley de Biot y Savart (http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Biot-Savart). Según esta ley para una espira de la máquina, en la cual se cumple que campo y corriente son perpendiculares, la fuerza que aparecerá sobre ella será el producto de la densidad de flujo por la longitud del conductor del lado activo de la espira y por la corriente que circula por ella. Es decir: F=B*l*IESPIRA.
Puesto que la ley de Biot y Savart se definió para un único conductor y hay dos lados activos de la espira bajo la influencia del campo de los polos será necesario multiplicar esta fuerza por 2: F=2B*l*IESPIRA en estas condiciones el par creado por ella será el producto de la fuerza por la distancia al centro. Es decir, será necesario multiplicar por el radio.
Si como en el cálculo de la ecuación anterior se parte de la premisa de que el devanado de inducido está constituido por un conjunto de espiras en paralelo “a” y su corriente total es I, la corriente circulante por una única espira será I/a y el par producido por el devanado será el producto del par creado por una espira por el número total de espiras N.
El flujo que atraviesa a la espira será =B*Área del polo, por tanto el valor de la densidad de flujo B se podrá calcular tal y como se muestra en la diapositiva. Sustituyendo el valor así obtenido en la ecuación de par de la espira se llega a la ecuación del par motor de la máquina de CC que indica que éste es proporcional al flujo y a la corriente de inducido.
Si se une esta ecuación a la anterior de la FEM se puede afirmar que para una máquina de CC que funcione a flujo constante, por ejemplo un motor de imanes de permanentes, la FEM E es proporcional a la velocidad de giro y el par motor a la corriente de inducido.

## Slide 11
El campo magnético de la máquina de CC puede generarse mediante imanes permanentes, o con bobinas alimentadas con CC (caso más habitual):
Según la forma de alimentación de las bobinas se tienen 2 tipos de excitación:
  Excitación independiente: la corriente que alimenta al deva-nado inductor es ajena a la propia máquina, procede de una fuente independiente externa.
  Autoexcitación: la corriente de excitación en este caso pro-cede de la propia máquina. Según la forma de obtener esta corriente existen 3 tipos diferentes de máquina de CC:
    Excitación Serie: devanado inductor en serie con el inducido
    Excitación derivación: devanado inductor conectado directa-mente a las escobillas, por tanto, en paralelo con el inducido.
    Excitación compuesta o mixta: una bobina en serie y la otra en paralelo.
6.7. Formas de excitación I
Notes: Al margen de los motores de imanes permanentes, donde el flujo magnético es creado directamente por el imán permanente que conforma los polos, en el resto de máquinas es necesario producirlo aplicando corriente al devanado de campo. Según que la corriente provenga de una fuente de alimentación independiente y externa a la máquina, o de la corriente total circulante por el inducido (o parte de ella) se distinguen dos tipos de máquinas: las que se denominan de “excitación independiente” y las que se denominan “autoexcitadas”. En las siguientes diapositivas se mostrarán diagramas con todas las posibilidades de conexión disponibles que permitirán comprender la diferencia de forma prácticamente directa e intuitiva.
Prácticamente todas las máquinas industriales de CC tienen accesibles los bornes de conexión del devanado de campo y de inducido. Por tanto, es posible conectarlas con excitación independiente o autoexcitación según se desee. Es necesario tener en cuenta que la curva de comportamiento mecánico de una máquina de CC cambia radicalmente dependiendo de la forma de conexión de su devanado de campo.

## Slide 12
Motor de excitación independiente
Motor de excitación derivación
Motor de excitación serie
6.7. Formas de excitación II
Notes: En esta diapositiva se muestran tres de las posibles formas de conexión de un motor de CC:
Motor de excitación independiente: la tensión de excitación aplicada al devanado de campo proviene de una fuente de alimentación externa y ajena a la fuente de alimentación del inducido.
Motor de excitación en derivación: el devanado de campo se conecta en paralelo con el de inducido. Por tanto. la tensión de excitación será la misma que la aplicada al inducido del motor. La corriente total consumida por la máquina será la suma de la corriente de excitación y la corriente de inducido.
Motor de excitación en serie: el devanado de campo se conecta en serie con el de inducido y el conjunto resultante es alimentado por la tensión de inducido. En este caso, la corriente de excitación y la de inducido serán la misma.

## Slide 13
Motor de excitación compuesta larga
Motor de excitación compuesta corta
Notes: En esta diapositiva se muestran otras dos posibilidades de conexión de los devanados que sólo se pueden realizar si la máquina ha sido diseñada para este fin. Es decir, si el devanado de campo se ha partido en dos partes denominadas “Inductor 1” e “Inductor 2”. Esta situación es la menos frecuente en las máquinas industriales y se utiliza para disponer de un motor que combine las propiedades de comportamiento mecánico de las dos formas de excitación. Esta forma de conexionado se denomina de “excitación compuesta” y el nombre de “larga” o “corta” simplemente indica si la parte del devanado de campo conectado en derivación está más cerca del inducido o más cerca de la alimentación exterior.

## Slide 14
6.8. La reacción de inducido I
Al circular corriente por el inducido se va a crear un campo que distorsiona el campo creado por los polos inductores de la máquina
Esta distorsión del campo recibe el nombre de reacción de inducido
EFECTOS PRODUCIDOS POR LA REACCIÓN DE INDUCIDO
Desplazamiento de la “plano o línea neutra” (plano en el que se anula el campo y la FEM
Disminución del valor global del campo de la máquina
DESPLAZAMIENTO LÍNEA NEUTRA
Notes: Tal y como se indicó anteriormente, en todas las máquinas eléctricas se producen el fenómeno de “reacción de inducido” (“armature reaction”), que aparece cuando se produce la circulación de corriente por el devanado que no está diseñado para crear el campo magnético principal de la máquina. Obviamente, cuando se da esta circunstancia, la corriente circulante por el inducido crea a su vez un campo magnético que se superpone al campo magnético creado por el devanado de campo. En el caso de la máquina de CC este fenómeno es especialmente relevante ya que produce una considerable distorsión del campo magnético final con el que ha de trabajar el motor.
Al superponerse el campo natural de la máquina con el creado por la reacción de inducido el campo creado por los polos magnéticos se distorsiona, produciéndose dos fenómenos muy negativos para el correcto funcionamiento del motor:
El valor global del campo magnético (aunque pueda haber zonas puntuales donde aumente) se reduce en promedio: lo cual implica una pérdida de par y de velocidad.
La distorsión provoca el desplazamiento de la llamada línea neutra: la línea neutra se puede definir como la línea o plano longitudinal situado en aquella posición angular de la máquina en la que la FEM es nula, por tanto, define los puntos de conmutación del colector, ya que si el colector conmuta en zonas sometidas a tensión aparecen sobretensiones, que en forma de pequeños arcos eléctricos dañan el colector.
El problema derivado del primer efecto no es demasiado grave ya que simplemente reduce ligeramente las prestaciones de la máquina, lo cual es fácilmente corregible teniéndolo en cuenta durante el diseño. El segundo problema, sin embargo, precisa medidas que lo eliminen o reduzcan ya que afecta a la integridad del colector

## Slide 15
 Mulukutla S. Sarma: Electric machines
REDUCCIÓN PAR Y AUMENTO VELOCIDAD
6.8. La reacción de inducido II
Desplazamiento de la “plano o línea neutra”
POLOS DE CONMUTACIÓN
LOS POLOS DE CONMUTACIÓN COMPENSAN LOCALMENTE LA REACCIÓN DE INDUCIDO ELIMINANDO LA DISTORSIÓN DEL CAMPO
Disminución del valor global del campo de la máquina
PROBLEMAS DURANTE LA CONMUTACIÓN
Notes: La solución para el problema generado en la conmutación por la reacción de inducido es introducir en la máquina unos polos auxiliares denominados “polos de conmutación”. Estos polos se ubican en el estator (inductor) de manera que compensan localmente el campo creado por la reacción de inducido haciendo que las conmutaciones se produzcan en ausencia de tensión. Los polos de conmutación crean el campo a partir de la corriente de inducido. Es decir, su arrollamiento es el mismo que el de inducido; de este modo cuando la corriente de inducido es elevada y con ella la reacción de inducido la compensación generada es mayor y viceversa.

## Slide 16
6.9. La máquina de CC como generador I
Generador con excitación independiente
Se hace girar el inducido y se alimenta el inductor. La tensión de excitación controla la FEM E y, por tanto, la tensión de salida Ui
La tensión de salida crece proporcionalmente con la velocidad de giro n
La relación entre la corriente de excitación y la FEM inducida no es lineal: la curva B-H del núcleo lo impide
Notes: En la actualidad el uso de máquinas de CC como generadores es prácticamente residual. En cualquier caso, su funcionamiento como generador es extremadamente simple. Un motor de CC puede trabajar como generador de dos formas diferentes:
Con excitación externa: en el funcionamiento con excitación independiente o externa basta con alimentar el devanado de campo mediante una corriente proveniente de una fuente exterior y hacer girar el inducido a la velocidad deseada. En estas condiciones la fuerza electromotriz inducida (obtenida en bornes de las escobillas del inducido de la máquina) será proporcional a la velocidad de giro y al flujo (corriente de excitación). Si se va subiendo gradualmente la corriente de excitación la FEM inducida también irá en aumento, pero este aumento será sólo lineal mientras el incremento de flujo se mueva dentro de la región de linealidad de la característica magnética del núcleo. Si el incremento en la corriente continua pasado ese punto se producirá la saturación del material y con ella se limitará el crecimiento de la FEM generada.
Autoexcitada: en este caso no se utiliza una fuente exterior para conseguir crear el campo de la máquina. Es el propio magnetismo remanente de los núcleos magnéticos el que permite crear una corriente capaz crear campo magnético suficiente para que la máquina opere como generador.

## Slide 17
IR
I1
Iex
E
Curva de magnetización
El generador “arranca” gracias al magnetismo remanente siguiendo un proceso de AUTOEXCITACIÓN
6.9. La máquina de CC como generador II
Generador con excitación derivación
En la generador en derivación la propia tensión de salida del generador se utiliza para producir la excitación Uex=Ui
ER
Pto. de equilibrio
Magnetismo remanente
R
ER
E1
E2
E1
I1
E2
Se repite hasta el pto. de equilibrio
Notes: En esta diapositiva se muestra en detalle cómo se produce el proceso de autoexcitación de una máquina de CC. Para conseguir que el motor se autoexcite y entre en funcionamiento como generador el primer paso es realizar su conexión en derivación. Es decir, el devanado de campo se conectaría en paralelo con el inducido de la máquina. Todo el proceso de autoexcitación se basa en el magnetismo remanente (ver capítulo de introducción donde se describe la característica magnética de un material) del núcleo de la máquina: aunque el motor no sea de imanes permanentes, el material ferromagnético que lo conforma siempre presenta unas ciertas propiedades magnéticas residuales que es lo que aquí se denomina “magnetismo remanente” este magnetismo remanente es equivalente a considerar que el motor tiene polos magnéticos de imanes permanentes pero con una densidad de flujo muy baja.
Partiendo de esta premisa, si se hace girar el inducido, la presencia de ese campo o flujo magnético remanente (R en la diapositiva) dará lugar a una FEM: ER. Al estar el devanado de campo en paralelo con el inducido dicha FEM provocará la circulación de una corriente IR que creará una mayor cantidad de flujo pasando así a inducirse una FEM E1. En esta situación E1 dará lugar a una nueva corriente por el devanado de campo I1 y el proceso se irá repitiendo hasta alcanzar un punto de equilibrio en el cual la máquina se habrá autoexcitado por completo.

## Slide 18
6.10. Curvas características de los motores de CC I
Ec. General maq. CC
Motor de exc. independiente
Motor de exc. derivación
Desde el punto de vista funcional ambos motores son muy similares ya que el inducido está sometido a una tensión constante
Ii
Ii
Ecuación del mo-tor derivación e independiente
Notes: En las próximas diapositivas se obtendrán las ecuaciones y las características mecánicas de los motores de CC en función de la forma de conexión de sus devanados. En primer lugar se analizará el caso del motor de excitación independiente y el motor en derivación, ya que ambos dan lugar a las mismas ecuaciones y sus características funcionales son prácticamente idénticas. En todos los análisis de los motores de CC se utilizarán 3 ecuaciones:
Ecuación general de la FEM de una máquina de CC.
Ecuación general del par motor en una máquina de CC.
Ecuación específica del motor: relación entre las variables eléctricas según su forma de conexión.
En este caso, partiendo de la aplicación de la segunda ley de K. a la malla del inducido del motor se obtiene la ecuación del motor de excitación independiente y derivación. La aplicación posterior de las ecuaciones generales lleva a una relación entre par y velocidad que no es más que la característica mecánica del motor.

## Slide 19
6.10. Curvas características de los motores de CC II
Curva par-velocidad de los motores de excitación independiente y derivación
n
Ii
CONSIDERANDO CTES. Ui y 
CARACTERÍSTICA DURA
CARACTERÍSTICA DE VELOCIDAD n=f(Ii)
n
T
Pendiente 2 – 8%
Aumento de Ri
=cte
Notes: Si se considera que el motor está trabajando con una tensión de inducido constante (normalmente la nominal) y con un flujo constante (también el nominal) la curva Par-Velocidad que se obtiene para estos motores es prácticamente una recta. Es decir, incluso con variaciones muy importantes en el par la variación que sufre la velocidad es muy pequeña. Cuando una máquina rotativa presenta este comportamiento se suele decir de ella que es de “característica mecánica dura”. En el gráfico se observa este comportamiento y cómo el aumento en la resistencia de inducido “ablanda” la curva par-velocidad.
La relación corriente de inducidovelocidad: Iin se obtiene bajo las mismas consideraciones que en el caso anterior dando lugar a una curva de forma prácticamente idéntica a la característica mecánica.

## Slide 20
6.10. Curvas características de los motores de CC III
Ecuación del motor serie
Ec. General maq. CC
Ec. General maq. CC
La relación entre Iex y el flujo  viene definida por la característica magnética (B-H) de la máquina

Iex
Zona lineal =CIex
Motor de excitación serie
En el motor serie el devanado de excitación y el inducido están conectados en serie. Iex=Ii y esta última depende de la carga arrastrada por el motor, por tan-to, sus características funcionales serán distintas de las del motor de exc. indep.
Notes: Seguidamente, se muestran las ecuaciones y, posteriormente, se analizará el comportamiento mecánico del motor con excitación serie. En primer lugar, es necesario recordar que para un motor con excitación serie la corriente que circula por el devanado de campo es la misma que la que circula por el inducido. Tal y como indica la diapositiva, este hecho modificará completamente el comportamiento mecánico del motor haciéndolo muy diferente al obtenido para los motores de excitación en derivación e independiente.
La ecuación general del motor se obtendrá simplemente aplicando la segunda ley de K. a la malla formada por el inducido. Si esta ecuación se combina con las dos ecuaciones generales de la máquina de CC se obtiene la relación entre par y velocidad de la diapositiva. Sin embargo, para analizar ahora el comportamiento mecánico es necesario realizar un análisis algo más completo. Puesto que la corriente nominal de inducido es en los motores de CC muy superior a la corriente nominal de excitación, está claro que si el motor en conexión serie utiliza como corriente de excitación la misma que para el inducido el motor trabajará tanto en zona de comportamiento lineal (cargas bajas con bajas corrientes de inducido), como en la zona de saturación (cargas elevadas con elevadas corrientes de inducido). Por consiguiente, operará en regiones donde el flujo magnético de la máquina será proporcional a la corriente que lo crea (la de excitación=a la de inducido) y en zonas donde se podrá aproximar el flujo como un valor constante, ya que en el estado de saturación las variaciones de la corriente de excitación no se traducen en incrementos proporcionales del flujo.

## Slide 21
6.10. Curvas características de los motores de CC IV
Como Iex=Ii en la zona lineal del motor se cumple:
=CIi
En la zona lineal (pares bajos)
SUSTITUYENDO
La característica mecánica cuando el motor trabaja en la zona lineal (pares bajos). ES UNA HIPÉRBOLA
En la zona de saturación (cuando al motor se exigen pares elevados) se puede admitir =Cte
SUSTITUYENDO
La característica mecánica en la zona de saturación (pares altos) ES UNA RECTA
T
n
NO puede trabajar con cargas bajas porque tiende a embalarse
Notes: En esta diapositiva se desarrolla el razonamiento anterior en términos matemáticos: para obtener la características mecánica del motor con conexión serie se analiza la ecuación de la característica mecánica partiendo de dos situaciones:
Funcionamiento en zona lineal: en ese caso se cumple que =Cii y la evolución de par con respecto a la velocidad describe una hipérbola.
Funcionamiento en zona de saturación: en ese caso se cumple que =Cte y la evolución del par con la velocidad es una recta.
La combinación de hipérbola y recta da como resultado la característica mecánica real de la máquina, que es la que aparece en la parte inferior derecha de la diapositiva. Tal y como se desprende de esta gráfica este tipo de motor no puede NUNCA operar en vacío porque tiende al embalamiento1. De hecho, la gráfica muestra como cuando el motor no desarrolla par (giro en vacío) su velocidad tiende asintóticamente a infinito. Este hecho obliga a que un motor con conexión en serie ha de ser siempre accionado tras su acoplamiento con la carga.
1Todas las máquinas rotativas tienen, por diseño, una velocidad máxima de giro, a partir de la cual los esfuerzos provocados por la fuerza centrífuga son capaces de romper la estructura del rotor. Por consiguiente, nunca pueden ser empleadas cerca de estos límites aunque eléctricamente alcanzar tales velocidades sea posible.

## Slide 22
6.10. Curvas características de los motores de CC V
CARACTERÍSTICA DE VELOCIDAD n=f(Ii)
Ecuación del motor serie
Ec. General maq. CC
Como Iex=Ii en la zona lineal del motor se cumple:
=CIi
La característica de velocidad cuando el motor trabaja en la zona lineal ES UNA HIPÉRBOLA
n
Ii
En la zona de saturación se puede admitir =Cte
En la zona de saturación es una recta decreciente

## Slide 23
6.11. Variación de velocidad en los motores de CC I
DISPOSITIVOS PARA LA VARIACIÓN DE TENSIÓN CONTINUA
Ec. General maq. CC
Se usa con n>nnominal. Al disminuir la excitación disminuyen el flujo y el par pero aumenta la velocidad
A n<nnominal se mantiene el flujo constante y se varía la tensión de inducido
VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR
Variación de la excitación (debilitamiento del campo)
Variación de la tensión de inducido manteniendo el flujo constante
Rectificadores controlados
Troceadores (“Choppers”)
Notes: Aunque no es objeto de este curso, del mismo modo que se hará con las otras máquinas rotativas estudiadas posteriormente, se introducirán de forma descriptiva los métodos y equipos existentes para hacer trabajar la máquina de CC a velocidad variable. En el caso del motor de CC precisamente su uso a velocidad variable es una de sus mayores ventajas ya que basta con variar la tensión continua de inducido o del devanado de campo.
Variación de velocidad por variación de la velocidad de inducido: es la opción más habitual. El flujo se mantiene dentro de los valores nominales y la tensión de inducido se varía entre 0 y el valor asignado a la máquina. De este modo, se consigue variar la velocidad del motor entre 0 y la velocidad nominal. Esta zona de trabajo suele denominarse de “par constante” porque se entiende que el motor es capaz de mover una carga de par resistente idéntico al nominal en todo el rango.
Variación de la velocidad por debilitamiento de campo: si se desea alcanzar una velocidad superior a la nominal es posible hacerlo disminuyendo el flujo de la máquina (debilitamiento de campo). Obviamente, la reducción del campo magnético produce una reducción equivalente en el par que la máquina puede desarrollar. Por este motivo, esta zona de trabajo se conoce como región de “potencia constante” ya que conforme cae el par aumenta la velocidad. El límite en el aumento de la velocidad está determinado por la velocidad máxima fijada por el fabricante.
Tanto para variar la tensión continua de alimentación del inducido como la del devanado de campo es necesario disponer de fuentes regulables. En la práctica se usan equipos electrónicos que lo que hacen es trocear una tensión continua o rectificar parcialmente la red trifásica dando lugar a tensiones con valor medio variable.

## Slide 24
6.11. Variación de velocidad en los motores de CC II
“CHOPPER” DE 4 CUADRANTES
Diodos
Transistores
Tiristores
VS
RECTIFICADOR CONTROLADO
VS
Vcc
Notes: En la parte superior se muestra un troceador (“chopper”) de cuatro cuadrantes. Este dispositivo permite trabajar al motor de CC girando en ambos sentidos como motor y frenando (como generador, también en ambos sentidos). Su estructura es muy simple. La red trifásica se rectifica mediante un puente de diodos trifásico. A la salida del puente se introduce un filtro (batería de condensadores) consiguiéndose así un bus de CC. Esta “fuente” de CC constante se conecta al motor mediante 4 transistores que funcionan en conmutación y llevan un diodo en paralelo. Para cada cuadrante de funcionamiento un transistor está en saturación, otro conmuta y los otros dos se encuentran en corte. De este modo, la tensión que llega al motor es la del bus, debidamente troceada. Variando el ciclo de trabajo del transistor que está en conmutación se consigue variar el valor medio de la tensión de inducido del motor.
En la parte inferior se observa un rectificador controlado. En este caso el puente rectificador está formado por tiristores. Controlando el ángulo de disparo de los tiristores es posible aplicar al inducido del motor una tensión (similar a la dibujada en rojo en la figura) cuyo valor medio es variable.